## Slide 1: Cours N° 2 Exemples de Simulation
Université Ibn Khaldoun Tiaret Département INF
B.Khaled

## Slide 3: Exemple 1 : Système de traitement simple
Arrivé
Des pieces
Sortie des
Pieces
Machine
(Serveur)
File d’attente (FIFO)
Pièce encours de Service
4
5
6
7
Objectifs :
  Estimer la capacité de production de la machine
  Estimer le Temps d'attente dans la file d'attente, la longueur de la file, et le taux d’utilisation de la machine.

## Slide 4: Exemple 1 : Système de traitement simple
Initialement
  Temps = 0 (début de simulation)
  File d’attente vide
  Serveur libre
  Unité de Temps : Minute
Données d’entrés (sous forme de Tableau)
Stopper la simulation après 20 minutes
N° pièce | Temps d’arrivé | Temps Inter-arrivé | Temps de service
1 | 0.00 | 0.00 | 2.90
2 | 1.73 | 1.73 | 1.76
3 | 3.08 | 1.35 | 3.39
4 | 3.79 | 0.71 | 4.52
5 | 4.41 | 0.62 | 4.46
6 | 18.69 | 14.28 | 4.36
7 | 19.39 | 0.70 | 2.07
8 | 34.91 | 15.52 | 3.36
9 | 38.06 | 3.15 | 2.37
10 | 39.82 | 1.76 | 5.38
11 | 40.82 | 1.00 | 

## Slide 5: Exemple 1 : Système de traitement simple
Mesures de performance
  Production Total (nombre de pièces traites)
  Temps moyen d’attente des pièces dans la file
  Temps max d’attente
  Nombre max des pièces dans la file
  Temps moyen de séjour des pièces dans le système
  Temps max de séjour
  Taux d’utilisation du serveur (la machine)
  …

## Slide 6: Exemple 1 : Système de traitement simple
Analyse préliminaire
  Temps moyen Inter-arrivé = 4,08 minutes
  Temps moyen de service = 3,46 minutes
  Donc (en moyenne) les pièces sont traitées plus rapidement qu’elles arrivent.
  Système a une chance de fonctionner de manière stable dans le long terme
  Si nous avons Temps moyen Inter-arrivé < Temps moyen de service, la file d'attente allait exploser !!!

## Slide 7: Exemple 1 : Simulation Manuelle Préparation

## Slide 8: Exemple 1 : Simulation Manuelle t=0.00 Initialisation

## Slide 9: Exemple 1 : Simulation Manuelle t=0.00 ; l’arrivée de pièce 1
1

## Slide 10: Exemple 1 : Simulation Manuelle t=1.73 ; l’arrivée de pièce 2
1
2

## Slide 11: Exemple 1 : Simulation Manuelle t=2.90 ; la sortie de la pièce 1
2

## Slide 12: Exemple 1 : Simulation Manuelle t=3.08 ; l’arrivée de la pièce 3
2
3

## Slide 13: Exemple 1 : Simulation Manuelle t=3.79 ; l’arrivée de la pièce 4
2
3
4

## Slide 14: Exemple 1 : Simulation Manuelle t=4.41 ; l’arrivée de la pièce 5
2
3
4
5

## Slide 15: Exemple 1 : Simulation Manuelle t=4.41 ; la sortie de la pièce 2
3
4
5

## Slide 16: Exemple 1 : Simulation Manuelle t=8.05 ; la sortie de la pièce 3
4
5

## Slide 17: Exemple 1 : Simulation Manuelle t=12.57 ; la sortie de la pièce 4
5

## Slide 18: Exemple 1 : Simulation Manuelle t=17.03 ; la sortie de la pièce 5

## Slide 19: Exemple 1 : Simulation Manuelle t=18.69 ; l’arrivé de la pièce 6
6

## Slide 20: Exemple 1 : Simulation Manuelle t=19.39 ; l’arrivé de la pièce 7
6
7

## Slide 21: Exemple 1 : Simulation Manuelle t=20.00 ; la fin de la simulation
6
7

## Slide 22: Exemple 1 : Simulation Manuelle
Résultats et stats
  Production Total (nombre de pièces traites)
    5 pièces
  Temps moyen d’attente des pièces dans la file
    15.17/6 = 2.53 min
  Nombre max des pièces dans la file
    3 pièces
  Taux d’utilisation du serveur (la machine)
    18.34/20 = 92 %

## Slide 23: Exemple 1 : Simulation Manuelle
Résultats et stats
  Production Total (nombre de pièces traites)
    5 pièces
  Temps moyen d’attente des pièces dans la file
    15.17/6 = 2.53 min
  Nombre max des pièces dans la file
    3 pièces
  Taux d’utilisation du serveur (la machine)
    18.34/20 = 92 %

## Slide 24: Simulation avec un Tableau
Présentation de la simulation
Manuelle avec un Tableau
  On peut utiliser une feuille
  Excel
Trois étapes
  Déterminer les caractéristiques de chacune des entrées de la simulation
  Construction d’une table de simulation avec :
    p données d’entrées xij d’où j=1, 2, …,p
    Une ou plusieurs résultats yi
  Pour chaque itération i, générer une valeurs d’entrée xij et calculer yi
Itération | Données d’Entrées |  |  |  |  |  | Résultats
i | Xi1 | Xi2 | … | Xij | … | Xip | Yi
1 |  |  |  |  |  |  | 
2 |  |  |  |  |  |  | 
. . . |  |  |  |  |  |  | 
n |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 25: Simulation des files d’attentes
Un système de file d'attente est décrite par
  Population (clients)
  Taux d'arrivée
  Mécanisme de service
  La capacité du système
  discipline d’accès au service (FIFO, LIFO, …etc.)
Population
Serveur
File d’attente

## Slide 26: Simulation des files d’attentes
File d'attente avec un serveur
  Population initiale infinie
  Les clients sont servis selon FIFO
  Arrivées sont définis par la répartition du temps inter-arrivée.
  Le temps de service est en fonction d’une distribution de probabilité
Population
Serveur
File d’attente
Arrivés
Etat de la file d'attente
  Système
    Serveur
    Clients (en attente, en service)
    Temps
  Etat du système
    Nbre clients dans le système
    Etat du serveur ( libre / occupé )
  Evènements
    Arrivé d’un client
    Départ d’un client

## Slide 27: Simulation des files d’attentes
Evènement : Arrivé
  Si le serveur est libre le client est servi sinon il est en attente
Evènement : Départ
  Si la file d'attente n’est pas vide le client suivant est servi sinon le serveur sera libre.
Comment les événements se produisent?
  Les événements se produisent au hasard !!!
  Temps inter arrivés ∈ {1, ..., 6}
  Temps de service ∈ {1, ..., 4}

## Slide 28: Simulation des files d’attentes
Client | Temps Inter arrivé | Temps D’arrivé | Temps de service
1 | - | 0 | 2
2 | 2 | 2 | 1
3 | 4 | 6 | 3
4 | 1 | 7 | 2
5 | 2 | 9 | 1
6 | 6 | 15 | 4
N° Client | Temps D’arrivé | Temps Début de service | Temps De service | Temps de Fin de service
1 | 0 | 0 | 2 | 2
2 | 2 | 2 | 1 | 3
3 | 6 | 6 | 3 | 9
4 | 7 | 9 | 2 | 11
5 | 9 | 11 | 1 | 12
6 | 15 | 15 | 4 | 19
Les temps inter-arrivée et les temps services sont prises à partir des distributions

## Slide 29: Simulation des files d’attentes
Temps | N° Client | Type d’évènement | Nombre de Clients
0 | 1 | Arrivé | 1
2 | 1 | Départ | 0
2 | 2 | Arrivé | 1
3 | 2 | Départ | 0
6 | 3 | Arrivé | 1
7 | 4 | Arrivé | 2
9 | 3 | Départ | 1
9 | 5 | Arrivé | 2
11 | 4 | Départ | 1
12 | 5 | Départ | 0
15 | 6 | Arrivé | 1
19 | 6 | Départ | 0
Ordre chronologique des événements
Nombre de clients dans le système

## Slide 30: Exemple 1 : Une épicerie
Analyse d'une petite épicerie
  Une seul caisse
  Les clients arrivent à la caisse à un Temps inter-arrivée qui varie entre (1 et 8) min
  Les temps de services varient entre (1 et 6)
  On considère un système avec 100 clients.
Problèmes / simplifications
  La Taille de l'échantillon trop petit pour être en mesure de tirer des conclusions fiables
  Pas de conditions initiales
Temps Inter arrivé | Probabilité | Probabilité cumulative
1 | 0.125 | 0.125
2 | 0.125 | 0.250
3 | 0.125 | 0.375
4 | 0.125 | 0.500
5 | 0.125 | 0.625
6 | 0.125 | 0.750
7 | 0.125 | 0.875
8 | 0.125 | 1.000
Temps Service | Probabilité | Probabilité cumulative
1 | 0.10 | 0.10
2 | 0.20 | 0.30
3 | 0.30 | 0.60
4 | 0.25 | 0.85
5 | 0.10 | 0.95
6 | 0.05 | 1.00

## Slide 31: Exemple 1 : Une épicerie
N° Client | Temps Inter -arrivés | Temps d’arrivé | Temps De service | Temps Début de service | Temps de Fin de service | Temps d’attente dans la file d’attente | Temps de séjour dans le système | Temps libre du serveur
1 | - | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0
2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 0
3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 11 | 4 | 9 | 0
4 | 6 | 8 | 4 | 11 | 15 | 3 | 7 | 0
5 | 3 | 11 | 1 | 15 | 16 | 4 | 5 | 0
6 | 7 | 18 | 5 | 18 | 23 | 0 | 5 | 2
 |  |  | … |  |  |  | … | 
100 | 5 | 415 | 2 | 416 | 418 | 1 | 3 | 0
Total | 415 |  | 317 |  |  | 174 | 491 | 101

## Slide 32: Exemple 1 : Une épicerie

## Slide 33: Exemple 1 : Une épicerie
Des résultats intéressants pour un gestionnaire, mais :
  plus la simulation est longue plus la précision augmente
Interprétations
  Le temps moyen d’attente est acceptable
  Le taux d’utilisation de la caisse est acceptable
  La moitie des clients vont attendre

## Slide 34: Exemple 2 : un centre d’appel
Considérons un centre d’appel où le personnel technique prend les appels et fourni des services
Il existe deux personnes de soutien technique (deux serveurs)
  Expert : fournit un service plus rapide
  Débutant : fournit un service plus lent
Règles de fonctionnement
  La personne expérimentée est prioritaire dans la réception des appels
Objectif de l’étude
  Vérifier l’efficacité du fonctionnement actuel du centre d’appel

## Slide 35: Exemple 2 : un centre d’appel
Temps Inter arrivé | probabilité | Probabilité cumulative | Intervalle d’affectation
1 | 0.25 | 0.25 | 01 - 25
2 | 0.40 | 0.65 | 26 - 65
3 | 0.20 | 0.85 | 66 - 85
4 | 0.15 | 1 | 85 - 00
Temps de service | probabilité | Probabilité cumulative
3 | 0.35 | 0.35
4 | 0.25 | 0.60
5 | 0.20 | 0.80
6 | 0.20 | 1.00
Temps de service | probabilité | Probabilité cumulative
2 | 0.30 | 0.30
3 | 0.28 | 0.58
4 | 0.25 | 0.83
5 | 0.17 | 1
Distribution du temps de service « Débutant »
Distribution du temps de service « Expert »
Distribution du temps inter-arrivé des appels

## Slide 36: Exemple 2 : un centre d’appel
N° Appel | Temps Inter -arrivés | Temps d’arrivé | Si l’expert est disp | Si le débutant est disp | Serveur choisi | Temps de service | Temps de début de service | Temps fin de service Expert | Temps fin de service Débutant | Temps d’attente | Temps Total dans le système
1 | - | 0 | 0 | 0 | Expert | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 2
2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Expert | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 2
3 | 4 | 6 | 4 | 0 | Expert | 2 | 6 | 8 |  | 0 | 2
4 | 2 | 8 | 8 | 0 | Expert | 4 | 8 | 12 |  | 0 | 4
5 | 1 | 9 | 12 | 0 | Débutant | 3 | 9 |  | 12 | 0 | 3
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | …
100 | 1 | 219 | 221 | 219 | débutant | 4 | 219 |  |  | 0 | 4
Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 211 | 564

## Slide 37: Exemple 2 : un centre d’appel
Une simulation avec 100 appels
  62 % des appels sont pris en charge sans attente
  12 % des appels ont un temps d’attente de 1 à 2 min
400 simulations avec 100 appels
  80.5 % des appels ont un temps d’attente inférieur d’une minute.
  19.5 % temps d’attente au delà de la minute

## Slide 38: Exemple 3 : Système d'inventaire
Problème important de simulation
Mesure de performance: Coût total (ou bénéfice total)
Paramètres
  N : longueur de la période d'examen
  M : Niveau d'inventaire standard
  Qi : Quantité commandé du produit i

## Slide 39: Exemple 3 : Système d'inventaire
Evénements d’un système d'inventaire(M, N) sont :
  Une demande pour les articles
  Tenue d'inventaire
  Réception d'une commande à la fin de chaque inventaire
Pour éviter les pénuries, un stock tampon est nécessaire
Cout de stockage
  Espace de stockage
  Autres

## Slide 40: Annexe : Génération des nombres aléatoires

## Slide 41: Merci pour votre attention